Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 211562-2015 z dnia 2015-08-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czempiń
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach o nr ewid. 967/2 i 971/3 zlokalizowanych w obrębie (miejscowości) Niwka w Puszczykowie (PSZOK dla Miasta Puszczykowa), obejmująca:...
Termin składania ofert: 2015-09-02

Numer ogłoszenia: 222896 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211562 - 2015 data 18.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT", ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 61 2826303, fax. 61 2826303.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 1.8. ustawienie typowego kontenera socjalno-biurowego do obsługi 2,438 x 2,992 posiadającego instalację elektryczną oraz łazienkę (w oddzielnym pomieszczeniu zlew + toaleta). Dodatkowe wytyczne dla kontenera: a) konstrukcję kontenera należy wykonać z kształtownika zamkniętego 100x100x4mm oraz 100x60xc4mm, wysokość z przodu 2,48m ze spadem na tył 2,43m.; b) ściany należy wykonać z płyty warstwowej z rdzeniami styropianowymi gr. 75mm; c) ramę podłogi należy wykonać z kształtownika zamkniętego 100x100mm,wypełnionego blachą trapezowa oraz płytą warstwową gr. 75mm, pokrytą płytą OSB gr. 22mm i wykładzina PCV; d) w kontenerze należy zamontować: - dwie sztuki drzwi jednoskrzydłowych szer. 90cm z płyty MDF oraz drzwi zewnętrzne PCV w kolorze białym; - dwa okna PCV 118x100mm; e) w kontenerze należy zamontować instalację wodno-kanalizacyjną w postaci: - naściennej instalacji wodnej wykonanej z rur PP oraz - instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PCV. Doprowadzenie do kontenera instalacji elektrycznej (podłączenie prądu z szafki do kontenera, zamontowanie licznika - 1 szt.), wodnej (podłączenie wody do kontenera, zamontowanie w kontenerze licznika na wodę - 1 szt.) i kanalizacyjnej do zbiornika bezodpływowego. Umocowanie na kontenerze lamp halogenowych w liczbie 2 sztuk.

- W ogłoszeniu powinno być: 1.8. ustawienie typowego kontenera socjalno-biurowego do obsługi 2,438 x 2,992 posiadającego instalację elektryczną oraz łazienkę [w oddzielnym pomieszczeniu zlew (umywalka) + toaleta]. Dodatkowe wytyczne dla kontenera: a) konstrukcja kontenera należy wykonać z kształtownika zamkniętego 100x100x4mm oraz 100x60xc4mm, wysokość z przodu 2,48m ze spadem na tył 2,43m.; b) ściany należy wykonać z płyty warstwowej z rdzeniami styropianowymi gr. 75mm; c) ramę podłogi należy wykonać z kształtownika zamkniętego 100x100mm,wypełnionego blachą trapezowa oraz płytą warstwową gr. 75mm, pokrytą płytą OSB gr. 22mm i wykładzina PCV; d) w kontenerze należy zamontować: - dwie sztuki drzwi: jedną sztukę drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych szer. 90cm z płyty MDF, jedną sztukę drzwi zewnętrznych PCV w kolorze białym; - dwa okna PCV 118x100mm; e) w kontenerze należy zamontować instalację wodno-kanalizacyjną w postaci: - naściennej instalacji wodnej wykonanej z rur PP oraz - instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PCV. Doprowadzenie do kontenera instalacji elektrycznej (podłączenie prądu z szafki do kontenera, zamontowanie licznika - 1 szt.), wodnej (podłączenie wody do kontenera, zamontowanie w kontenerze licznika na wodę - 1 szt.) i kanalizacyjnej do zbiornika bezodpływowego. Umocowanie na kontenerze lamp halogenowych w liczbie 2 sztuk.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT, Adres: ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2015 godzina 11:30, miejsce: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT, Adres: ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń.